Załącznik nr 1

Znak sprawy: IZW.271.1.18.2019

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

,,Dostawa i montaż wyposażenia szatni dla siłowni w Gminnym Centrum Rekreacji 
i Sportu w Białce Tatrzańskiej – ETAP IV”

- Wskazane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia ewentualne znaki towarowe, patenty, miejsce pochodzenia są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają 
na celu wskazanie jedynie jakości przedmiotu zamówienia. W związku z tym Wykonawcy mogą składać oferty równoważne, za które uznane zostaną oferty spełniające wymagania Zamawiającego. Wszystkie wymagania dotyczące parametrów technicznych należy traktować, w zależności od oznaczenia, jako minimalne lub maksymalne. Weryfikacja zgodności zaoferowanego przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w oparciu 
o informacje zawarte w ofertach, w szczególności o specyfikacje techniczne udostępnione przez producentów zaoferowanego sprzętu.

- Zamawiający wymaga, aby zaproponowane przez Wykonawcę wyposażenie szatni dla siłowni stanowiło jedną spójną całość pod względem wizualnym.

- Zamawiający wymaga, aby całe oferowane wyposażenia było fabrycznie nowe, kompletne wraz z potrzebnymi do działania przewodami – jeżeli wymagane, posiadały wymagane prawem atesty i certyfikaty oraz nie wymagały żadnych dodatkowych nakładów i były gotowe do użytku.

- Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany wyposażenia na nowe, wolne od wad w przypadku, gdy wykonane zostaną trzy naprawy gwarancyjne tego samego elementu, a wyposażenie nadal nie będzie działać poprawnie, zgodnie z dokumentacją techniczną.

ZESTAWIENIE RZECZOWE

| Szafa ubraniowa metalowa - 1 4 szt. | Zamawiający wymaga, aby każda z szaf ubraniowych składała się z 2 segmentów, a w każdym segmencie znajdowały się po 2 komory na ubrania W każdej komorze wymagany drążek na ubrania, z min. 2 – max 4. wieszakami na ubrania. Zamawiający wymaga, aby każda z komór na ubrania była zamykana drzwiczkami w kształcie prostokątnym. W drzwiach wymagane otwory wentylacyjne oraz ramki na etykietę. Drzwi z profilem wzmacniającym, osadzone na ukrytych, niewidocznych z zewnątrz zawiasach. Zamknięcie: drzwi zamykane zamkiem elektronicznym – na chip. Wymagany moduł tylny w wersji zatrzaskowej lub jako zasuwa, sygnalizacja świetlna obsługi i pojemności baterii. Stopień zabezpieczenia min IP54. Zamek pracujący w trybie jednego i wielu użytkowników, współpracujący z chipem serwisowym, do programowania oraz użytkownika. Zamek z możliwością nadania różnych uprawnień poszczególnym chipom użytkownika (np. ilość otwarć, dostęp czasowy itp.) Wymagane, aby chip do każdego zamka znajdował się na opasce, którą można założyć na rękę .Wymagane, aby w zestawie z każdym zamkiem dostarczone były w komplecie min 2 chipy oraz 2 opaski do zamka na chip. Zamawiający wymaga, aby do serii zamków, znajdujących w szafach ubraniowych dołączona była karta master, za pomocą której w prosty sposób można dodać nową opaskę aby otworzyć dany zamek. Materiał: szafa ubraniowa wykonana z wysokiej jakości blachy – konstrukcja stalowa. Wymiary: Wysokość: od 1750 mm do 1850 mm Szerokość: od 605 mm do 615 mm Głębokość: od 475 mm do 485 mm Kolor: Korpus szafki: kolor biały lub zbliżony do białego (np. jasnoszary) Fronty szafki (drzwiczki): kolor grafitowy lub zbliżony do grafitowego (np. czarny) Wymagane, aby do każdej z szaf metalowych były zawarte dodatkowe 2 szt. zestawu chip + opaska na rękę. |
| --- | --- |
| Szafa ubraniowa metalowa - 2 7 szt. | Zamawiający wymaga, aby każda z szaf ubraniowych składała się z 5 segmentów, a w każdym segmencie znajdowały się po 2 komory na ubrania W każdej komorze wymagany drążek na ubrania, z min. 2 – max 4. wieszakami na ubrania. Zamawiający wymaga, aby każda z komór na ubrania była zamykana drzwiczkami w kształcie prostokątnym. W drzwiach wymagane otwory wentylacyjne oraz ramki na etykietę. Drzwi z profilem wzmacniającym, osadzone na ukrytych, niewidocznych z zewnątrz zawiasach. Zamknięcie: drzwi zamykane zamkiem elektronicznym – na chip. Wymagany moduł tylny w wersji zatrzaskowej lub jako zasuwa, sygnalizacja świetlna obsługi i pojemności baterii. Stopień zabezpieczenia min IP54. Zamek pracujący w trybie jednego i wielu użytkowników, współpracujący z chipem serwisowym, do programowania oraz użytkownika. Zamek z możliwością nadania różnych uprawnień poszczególnym chipom użytkownika (np. ilość otwarć, dostęp czasowy itp.) Wymagane, aby chip do każdego zamka znajdował się na opasce, którą można założyć na rękę .Wymagane, aby w zestawie z każdym zamkiem dostarczone były w komplecie min 2 chipy oraz 2 opaski do zamka na chip. Zamawiający wymaga, aby do serii zamków, znajdujących w szafach ubraniowych dołączona była karta master, za pomocą której w prosty sposób można dodać nową opaskę aby otworzyć dany zamek. Materiał: szafa ubraniowa wykonana z wysokiej jakości blachy – konstrukcja stalowa. Wymiary: Wysokość: od 1750 mm do 1850 mm Szerokość: od 1475 mm do 1485 mm Głębokość: od 475 mm do 485 mm Kolor: Korpus szafki: kolor biały lub zbliżony do białego (np. jasnoszary) Fronty szafki (drzwiczki): kolor grafitowy lub zbliżony do grafitowego (np. czarny) Wymagane, aby do każdej z szaf metalowych były zawarte dodatkowe 2 szt. zestawu chip + opaska na rękę. |

Załącznik nr 2

Telefon………………..

E-mail………………….

FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy: IZW.271.1.18.2019

Gmina Bukowina Tatrzańska

ul. Długa 144

34-530 Bukowina Tatrzańska

Nawiązując do ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „przetarg nieograniczony” na zadanie pn.: ,,Dostawa i montaż wyposażenia szatni dla siłowni w Gminnym Centrum Rekreacji i Sportu w Białce Tatrzańskiej – ETAP IV”,

- Oferujemy wykonanie dostaw objętych zamówieniem na następujących warunkach:

Kryterium 1 – cena

| L.p. | Meble dla szatni | Ilość [szt] | Cena netto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT [%] | Wartość VAT [zł] | Wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szafa ubraniowa metalowa 1 | 4 |  |  | 23 |  |  |
| 2. | Szafa ubraniowa metalowa 2 | 7 |  |  | 23 |  |  |
| RAZEM |  | - |  |  |

Łączna wartość zamówienia w wysokości: ……………..zł netto, plus 23%-owy podatek VAT w wysokości ………………………………………………………...………………… zł, 
co daje kwotę brutto: ………………. zł (słownie: …………….………………………………….).

Kryterium 2 – Gwarancja

Udzielamy gwarancję na przedmiot umowy,  na okres ……………………………. miesięcy (min. 24 miesięcy) od dnia odbioru końcowego.

- Oświadczamy, iż następującą część zadania, zamierzamy powierzyć Podwykonawcom:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, które zostały zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

7)   Załącznikami do niniejszej oferty są:

| 1 |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

pozostałe dokumenty, o których mowa w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

inne ................................................................. .

dnia

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 3

Znak sprawy: IZW.271.1.18.2019

Zamawiający:

Gmina Bukowina Tatrzańska

Długa 144

34-530 Bukowina Tatrzańska

Wykonawca:

…………………………………….…...

…………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………

…………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) (dalej jako: ustawa Pzp), dotyczące:

PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ORAZ

SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Dostawa 
i montaż wyposażenia szatni dla siłowni w Gminnym Centrum Rekreacji i Sportu w Białce Tatrzańskiej – ETAP IV”, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………............……………………………………………………………………………………………………………………….

……….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że spełniam, określone przez Zamawiającego, warunki udziału w postępowaniu:

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………………………………… ..…………………………………………………………………………………………………………..

w następującym zakresie:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

# Załącznik nr 4

# Znak sprawy: IZW.271.1.18.2019

# PROJEKT UMOWY

Nr IZW.272.1…...2019

Zawarta w dniu …………. w Urzędzie Gminy, ul. Długa 144, 34 – 530 Bukowina Tatrzańska pomiędzy Gminą Bukowina Tatrzańska w imieniu, której występuje: 
Andrzej Pietrzyk – Wójt Gminy, z kontrasygnatą Skarbnika Gminy – Anieli Dziadkowiec zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,

a firmą:

………………………………………………………………………………………………….,   działająca na podstawie ………………………………………………………………………., w imieniu której występuje:

………………………. –……………………………….,

której udzielono zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 
zgodnie z art. 10 i 39 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (PZP), 
(tekst jednolity, Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwaną dalej „WYKONAWCĄ”.

§ 1

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia szatni dla siłowni w Gminnym Centrum Rekreacji i Sportu w Białce Tatrzańskiej, zgodnie z ofertą Wykonawcy oraz opisem przedmiotu zamówienia.

- Szczegółowy zakres wyposażenia szatni dla siłowni przedstawiony został w załączniku nr 1 do Umowy, znak: IZW.272.1……….2019 - ,,Zestawienie mebli dla szatni w Gminnym Centrum Rekreacji i Sportu w Białce Tatrzańskiej”, oraz w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

§ 2

Termin rozpoczęcia realizacja zadania ustala się na dzień podpisania umowy, termin wykonania zamówienia nastąpi do 70 dni od podpisania umowy: …………………………………………………………………………………………………...

§ 3

- Przedmiot zamówienia należy dostarczyć, tj. wnieść i zamontować 
do pomieszczeń wskazanych przez pracownika Referatu Inwestycji, Zamówień 
i Wniosków w Gminnym Centrum Rekreacji i Sportu w Białce Tatrzańskiej.

- Osobą upoważnioną do odbioru dostawy jest Pracownik Referatu IZW, który potwierdzi dostawę na przygotowanym przez Wykonawcę szczegółowym protokole dostawy.

- Na dwa dni robocze przed planowana dostawą Wykonawca poinformuje Zamawiającego (telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej) o dacie i godzinie dostawy oraz osobach realizujących dostawę.

§ 4

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Dostarczenie i zmontowanie przedmiotu zamówienia dla Gminnego Centrum Rekreacji i Sportu w Białce Tatrzańskiej.

- Posprzątanie pomieszczeń po wykonanych pracach oraz przygotowanie dokumentacji do odbioru wykonanych prac.

§ 5

- Wykonawca gwarantuje, że całe wyposażenie siłowni dostarczone w ramach umowy jest fabrycznie nowe, nieużywane oraz znajduje się w stanie nieuszkodzonym.

- Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi 
oraz ostemplowane karty gwarancyjne w języku polskim dla każdego dostarczonego elementu przedmiotu umowy, który tego wymaga oraz odpowiednie certyfikaty zgodności, potwierdzające spełnienie wymagań bezpieczeństwa, jakości  
i niezawodności każdego elementu przedmiotu umowy który tego wymaga.

- Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres ………….. miesięcy.

- W okresie gwarancji (w ramach zaoferowanych cen jednostkowych) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia ewentualnych przeglądów okresowych (termin przeglądu musi zostać każdorazowo uzgodniony z Zamawiającym), jeżeli są one wymagane przez producenta urządzeń oraz wykonywanie napraw 
w siedzibie Zamawiającego lub wymiany na nowy, wolny od wad  - w przypadku wystąpienia powstałych na skutek wad materiałowych, wykonania lub innych wad ukrytych, w terminie nie dłuższych niż 7 dni od dnia zgłoszenia telefonicznego/faksem/mailem. Jeżeli naprawa w tym czasie nie będzie możliwa Wykonawca na czas naprawy dostarczy urządzenia o podobnych parametrach.

- Wszelkie koszty związane z naprawą sprzętu w ramach gwarancji ponosi w całości Wykonawca.

§ 6

- Czynności odbioru dostawy będą polegały na stwierdzeniu: zgodności stanu ilościowego przedmiotu odbioru ze złożonym przez Zamawiającego zamówieniem.

- Dokumentem stwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy będzie 
Protokół końcowego odbioru.

- Podpisanie bez zastrzeżeń przez obie Strony Protokołu końcowego odbioru                                      z wykonania usługi jest podstawą do wystawienia faktury/rachunku za wykonanie usługi.

- Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do podpisania Protokołu 
końcowego odbioru jest: Pracownik Referatu Inwestycji, Zamówień i Wniosków.

§ 7

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą przetargową nr IZW.271.1……..2019, w wysokości: ……………..zł netto, plus 23%-owy podatek VAT w wysokości …………… zł, 
co daje kwotę brutto: ………………………………………………….……………. zł (słownie: …………………………………………………………………………….…………….).

- Cena powyższa obejmuje również koszt dostarczenia i montażu przedmiotu umowy.

- Termin zapłaty faktury wynosi 14 dni od daty ich dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę, potwierdzonych do zapłaty przez Pracownika Referatu IZW.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada 
NIP: ……………………..

- Zamawiający oświadcza, że posiada NIP: 7361717220.

§ 8

- Zapłata wynagrodzenia, określonego w § 7 ust. 1, nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

- Za dzień zapłaty Strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wynagrodzenie określone w § 7 ust.1 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy 
z tytułu wykonania umowy.

§ 9

Wykonawca oświadcza, że zrealizuje przedmiot zamówienia bez udziału podwykonawców/ 
z udziałem podwykonawców, którymi są:……………………………………………………….

§ 10

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,

- za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego -liczony za każdy dzień zwłoki,

- za nie usunięcie usterek w terminie, w czasie obowiązywania gwarancji 
(……… miesięcy gwarancji) - 1% wynagrodzenia umownego - liczony za każdy dzień zwłoki,

- Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (za wyjątkiem okoliczności, o których mowa 
w art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych) w wysokości 10% wynagrodzenia umownego .

- Zwłoka w terminie rozpoczęcia realizacji zamówienia przekraczająca 10 dni kalendarzowych w stosunku do terminu z §2 stanowi dla Zamawiającego podstawę do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysokości o której mowa w ust. 2. lit. a);

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- W razie nieterminowej zapłaty kar umownych stronom umowy przysługuje prawo doliczenia do tych kar odsetek ustawowych.

- Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu przedmiotu umowy (zwiększenie 
lub zmniejszenie ilości dostarczanych mebli dla szatni) do 10% kwoty wynagrodzenia umownego, zgodnie z art. 144, ust. 1, pkt 6 ustawy PZP.. Wynagrodzenie należne wykonawcy zostanie odpowiednio zmniejszone lub zwiększone proporcjonalne do ustalonego wynagrodzenia, na podstawie załącznika nr 1 do umowy „Zestawienie mebli dla szatni w Gminnym Centrum Rekreacji i Sportu w Białce Tatrzańskiej”, w którym zawarto ceny poszczególnych mebli dla szatni. Zmiany w kwocie wynagrodzenia wymagają podpisania aneksu do niniejszej umowy.

§ 11

Osoby upoważnione do kontaktu i udzielania dodatkowych informacji:

1. w zakresie formalnym jest Klaudia Miśkowicz – Pracownik Referatu IZW, 
tel.: 18 20 00 881, e-mail: kmiskowicz@ugbukowinatatrzanska.pl

§ 12

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 14

Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§15

Umowę sporządzono w czterech  jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

Załącznik nr 1 do umowy nr IZW.272.1………..2019 z dnia …………..

Zestawienie mebli dla szatni w Gminnym Centrum Rekreacji i Sportu w Białce Tatrzańskiej

| L.p. | Meble dla szatni | Ilość [szt] | Cena netto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT [%] | Wartość VAT [zł] | Wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szafa ubraniowa metalowa 1 | 4 |  |  |  |  |  |
| 2. | Szafa ubraniowa metalowa 2 | 7 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | - |  |  |

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA:

#### Załącznik nr 5

Znak Sprawy: IZW.271.1.18.2019

Oświadczenie

o przynależności / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

…………………………………………………………………………………………………...

(pełna nazwa i adres Wykonawcy)

Składając wniosek o dopuszczenie do udziału/ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony na:

,, Dostawa i montaż wyposażenia szatni dla siłowni w Gminnym Centrum Rekreacji i Sportu w Białce Tatrzańskiej – ETAP IV”, działając na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

Oświadczam/(-my)

□ o  braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.):

□ o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

.......................................

(miejscowość, data)

..................................................................

(podpis  i pieczątka osoby/ osób uprawnionych do występowania  w imieniu Wykonawcy)

#### Załącznik nr 6

Znak Sprawy: IZW.271.1.18.2019

ZOBOWIĄZANIE

do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

Ja(/My) niżej podpisany(/ni) ………………….……………..………………………………….

(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

będąc upoważnionym(/mi) do reprezentowania:

…………………………….………………………………….…………………………………

(nazwa i adres  podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

oświadczam(/y),

że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), odda Wykonawcy:

…………………………………………………………………....…………………………….…………….…….

(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.:

„Dostawa i montaż wyposażenia szatni dla siłowni w Gminnym Centrum Rekreacji i Sportu w Białce Tatrzańskiej – ETAP IV”

do dyspozycji niezbędne zasoby ………………………………………………………………..

(zakres udostępnianych zasobów)

na cały okres realizacji zamówienia  i w celu jego należytego wykonania.

Sposób wykorzystania w/w zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia:

………….………………………………………………………………………………………..

Charakter stosunku prawnego, jaki będzie łączył nas z Wykonawcą:

………………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………..

(miejsce i data złożenia oświadczenia)

………………….…………………..………………………

(podpis osoby uprawnionej do składania  oświadczeń woli w imieniu podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby

# Footnotes

Niepotrzebne skreślić

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

# Text boxes

pieczęć wykonawcy

pieczęć wykonawcy

Pieczęć podmiotu oddającego zasoby  do dyspozycji