SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Nazwa inwestycji : Projekt odcinka kanalizacji sanitarnej i przyłączy do budynków mieszkalnych  na dz. 3262 ul. Sołtystwo w msc. Czarna Góra, Gmina Bukowina Tatrzańska, powiat tatrzański, województwo małopolskie.

Lokalizacja: Czarna Góra, GMINA Bukowina Tatrzańska

Inwestor: Gmina Bukowina Tatrzańska ul Długa 144 34-530 Bukowina Tatrzańska

Opracowanie: Zakład Usług Inwestycyjnych PROINWEST1

ul. Głowackiego 34a 33-300 Nowy Sącz

Spis treści:

- Wstęp

- Materiały

- Sprzęt

- Transport

- Wykonanie robot

- Kontrola jakości robot

- Obmiar robot

- Odbiór robót

- Podstawa płatności

- Kosztorys ofertowy

Nowy Sącz wrzesień 2016 r.

# Specyfikacja techniczna:

Projekt odcinka kanalizacji sanitarnej i przyłączy do budynków mieszkalnych  na dz. 3262 ul. Sołtystwo w msc. Czarna Góra, Gmina Bukowina Tatrzańska, powiat tatrzański, województwo małopolskie.

- WSTĘP

  - Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sieci kanalizacji sanitarnej (sięgacza) w miejscowości Czarna Góra, gmina Bukowina Tatrzańska. Włączenie projektowanych przyłączy budynków mj3 i „w budowie” do projektowanego odcinka kanalizacji oraz odtworzeniowych dla prac wykonywanych w drodze o nawierzchni żwirowej.

  - Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz staje się załącznikiem do umowy o realizację robót.

  - Zakres robót objętych specyfikacją

Zakresem objętym specyfikacją techniczną wykonanie odcinka kolektora kanalizacji sanitarnej od istniejącej studni Si – S6 i przyłącza kanalizacyjne do budynków mj3, dz. 3262 i  „w budowie”, dz. 3262,

Przedmiotem opracowania specyfikacji technicznej są roboty budowlano montażowe i ich  realizacja wg zestawienia w projekcie.

Na kanale bocznym od istniejącej studni Si przyjęto zastosowanie rur PCV200 z projektowanymi studniami PCV315 mm rewizyjnymi i załomowymi.

Przyłącza kanalizacyjne projektuje się wykonać z rur. PCV160, na wyjściu kanalizacji z budynków oraz załomie zlokalizowano studnie rewizyjne PCV315 mm oznaczone S4a i S6a.

Kanały  z rur PCV SN12 klasy SDR 34  o średnicach 200 mm typ U łączone na uszczelki gumowe.

Przyłącza z rur PCV SN12 klasy SDR 34  średnicach 160 mm typ U łączone na uszczelki gumowe.

Zestawienie długości   kolektorów oraz przyłączy jak niżej:

- Kolektor PCV200, L= 179,90 m,  studnie PCV315, szt.6.

- Przyłącza PCV160, L= 16,20 m, studnie PCV315, szt.2.

Pierścienie odciążające, teleskopowe adaptery do włazów oraz włazy żeliwny o nośności 12,5 t                 w ciągach komunikacyjnych 40 t.

Specyfikacja robót i materiałów związanych z realizacją skrzyżowań projektowanej kanalizacji  z istniejącymi urządzeniami podziemnymi.

Odcinek kolektora od studni S6 – S4 przebiega w drodze  o nawierzchni źwirowej z zastosowaniem metody rozkopu z odbudową nawierzchni na pasie wykonywanych  robót pozostały odcinek do studni Si przebiega przez grunty rolne – przed wykonaniem wykopów konieczne zdjęcie warstwy ziemi rodnej z przemieszczeniem poza pas robót, po wykonaniu prac montażowych doprowadzenie terenu do stany pierwotnego.

Opis techniczny projektowanego odcinka kolektora (siegacza) i  przyłączy kanalizacyjnych

### Roboty należy wykonać zgodnie z załączonym do dokumentacji przedmiarem robót  projektem budowlanym przepisami PN z zakresu realizacji robót ziemnych i montażowych sieci kanalizacyjnych oraz instrukcjami dostawców materiałów  i projektami branżowymi:

załączoną do projektu Informacją Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia,

- dla dróg gminnych podobne warunki z wykonaniem odbudowy na pasie robót kanalizacyjnych,

- poziom wody gruntowej oraz kategorie gruntów określono w opracowanej opinii Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Krakowie,

1.3.1 Określenie zakresu rzeczowego do realizacji wg projektu budowlanego opracowanego  jako temat.

Zakresy rzeczowe określono w przedmiarach robót dołączonych do niżej wymienionych opracowań:

Projekt odcinka kanalizacji sanitarnej i przyłączy do budynków mieszkalnych  na dz. 3262 ul. Sołtystwo w msc. Czarna Góra, Gmina Bukowina Tatrzańska, powiat tatrzański, województwo małopolskie.

1.3.2  Załatwienie wszelkich formalności dotyczących budowy i kosztów z tym związanych po stronie Wykonawcy robót:

- koszty związane z zajęciem pasa drogowego oraz działek sąsiednich,

- koszty związane ze zgłoszeniem odbiorem i sporządzeniem inwentaryzacji robót,

- odtworzenie uszkodzonych dróg , chodników i ogrodzeń w zakresie rzeczowym i finansowym,

- przywrócenie do stanu pierwotnego terenów objętych realizacją prac,

- obsługa geodezyjna oraz inwentaryzacja powykonawcza sieci,

- opracowanie projektu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- utrzymanie i zapewnienie dozoru placu budowy (całodobowe),

- koszty związane z zapewnieniem realizacji prac zgodnie z przepisami BHP ( zabezpieczenia tablice, szkolenia, oznakowanie budowy),

- stworzenie zaplecza budowy i składu materiałów do realizacji robót.

  - Określenia użyte w specyfikacji technicznej.

Określenia użyte w specyfikacji technicznej należy rozumieć zgodnie z przepisami ustawy z dnia  7 lipca 1994 roku PRAWO BUDOWLANE Dz. U. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za:

- jakość wykonywanych prac,

- zgodność  z projektem budowlanym,

- zgodność  ze specyfikacją techniczną,

- zastosowane materiały  ( atest i aprobaty),

- realizację poleceń inspektora nadzoru,

- realizację poleceń nadzoru autorskiego,

- prowadzenie dokumentacji budowy,

- realizację prac zgodnie z przepisami BHP,

- realizację prac zgodnie ze sztuką budowlaną,

- realizację i koordynację prac zatrudnionych podwykonawców robót,

- prowadzenie książki kontroli robót,

- zabezpieczenia i likwidacji skutków zaistniałych zdarzeń na budowie,

- zabezpieczenie terenu prac przed dostępem osób postronnych,

Wykonawca zobowiązany jest reagować na polecenia  osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne na budowie ( inspektor nadzoru , autor projektu) zarówno w stosunku do własnych pracowników, jak również w stosunku do pracowników podwykonawców robót,  łącznie z możliwością wstrzymania prac, jeżeli realizowane prace nie gwarantują ich właściwej jakości lub są prowadzone w sposób odbiegający od obowiązujących decyzji i dokumentacji.

Termin i procedurę odsunięcia podwykonawców od realizacji prac określa inspektor nadzoru wraz z Zamawiającym

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiający przekaże Wykonawcy zadania plac budowy, po 7 dniach od zgłoszenia rozpoczęcia robót we właściwym terytorialnie organie nadzoru budowlanego.

Teren budowy zostanie przekazany wraz ze wszystkimi wymaganiami i uzgodnieniami prawnymi oraz Projektem budowlanym i Dziennikiem Budowy.

1.5.2 Zgodność robót z Dokumentacją Budowlaną i Specyfikacją techniczna.

Dokumentacja Budowlana i Specyfikacja techniczna oraz dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby  w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy ( Podwykonawców), tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w dokumentacji przetargowej, a o ich zaistnieniu winien zawiadomić Zamawiającego z pośrednictwem Inspektora Nadzoru, który w porozumieniu z Zamawiającym dokona odpowiednich korekt.

1.5.3. Zabezpieczenie budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu pojazdów i pieszych w miejscu realizacji prac             dojazdy do posesji do ulic i dróg bocznych. W czasie prowadzenia robót Wykonawca zabezpiecza ich teren przez oznakowanie, oświetlenie, wyznaczenie stref niebezpiecznych, a koszty tych prac należy włączyć w cenę ofertową. Instalację i obsługę w/w urządzeń zapewni także Wykonawca na własny koszt

1.5.4. Ochrona środowiska na czas realizacji prac.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Prace realizowane w zbliżeniu do drzew i krzewów Wykonawca wykona ręcznie lub metodą przecisków lub przewiertów.

O zaistniałych podczas prac zdarzeniach mogących mieć wpływ na środowisko naturalne, należy poinformować niezwłocznie właściwe organy ( PIOS, SANEPID).

1.5.5 Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej i jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym z rezultacie prowadzonych robót lub z winy personelu zatrudnionego przez Wykonawcę

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone przez Zamawiającego do użycia.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę znajdujących się w pasie montażowym instalacje i urządzenia na powierzchni terenu i podziemne.

Wykonawca zapewnia właściwe ich oznaczenie, odkrycie i zabezpieczenia przed uszkodzeniem, a w wypadku ich uszkodzenia, Wykonawca bezzwłocznie zawiadamia Inspektora  Nadzoru, ich właściciela i udziela wszelkiej pomocy przy naprawie. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone w istniejącej infrastrukturze wynikłe z wykonywanych prac.

1.5.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Wykonawca na podstawie Informacji Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia, załączonej w projekcie przed przystąpieniem do robót opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającemu Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Wykonawca w trakcie realizacji robót odpowiedzialny jest za przestrzeganie i stosowanie przepisów bhp.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca odpowiada z ochronę i utrzymanie terenu prac od ich przekazania, aż do odbioru końcowego.

2 MATERIAŁY.

2.1 Źródła pozyskania materiałów.

Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały które przeznacza do wbudowania spełniają wymagania zarówno Dokumentacji Budowlanej jak i Specyfikacji technicznej.

2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca odpowiedzialny jest za zapewnienie, aby składowane tymczasowo przed przeznaczeniem ich do  wbudowania były zabezpieczone przed zniszczeniem w celu zachowania swojej jakości i właściwości. Wykonawca zapewni dostęp do składowanych materiałów inspektorowi nadzoru dla potrzeb kontrolnych.

2.3 Materiały i urządzenia.

Materiały i urządzenia dostarczone do wbudowania przez Wykonawcę muszą być zgodne z dokumentacją  wymienioną poniżej w której zawarto opisy dotyczące ich jakości, właściwości, parametrów technicznych i ilości oraz posiadać certyfikaty i świadectwa jakości,

- Projekt Budowlany,

- Przedmiar robót,

- Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.

3. SPRZĘT

3.1 Jakość sprzętu Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowiązany do użycia takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien być zgodny z ofertą i odpowiadać wskazaniom zawartym w dokumentacji budowlanej.

3.2 Rodzaj sprzętu budowlanego

- koparki o poj. łyżki 0,6-0,25 m3,

- ładowarki lub koparko ładowarki,

- spycharki gąsienicowe lub koparko-spycharki,

- samochody ciężarowe samowyładowcze,

- dźwigi samojezdne o udźwigu 12 t,

- samochody dostawcze,

- samochody skrzyniowe,

- ubijaki, zagęszczarki,

- pompy spalinowe i elektryczne dowody zanieczyszczonej,

- szalunki inwentaryzowane,

- urządzenia przepychowe lub przewierty poziome.

4. TRANSPORT.

4.1 Jakość transportu wykonawcy.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, który nie wpłynie na jakość wykonywanych robót i właściwości transportowanych materiałów i urządzeń. Ich liczba i typ będzie zapewniać prowadzenie robót  zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Budowlanej i Specyfikacji technicznej. Wykonawca odpowiada i usuwa na własny koszt i na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych prywatnych i posesji spowodowane pojazdami Wykonawcy dojeżdżającymi i poruszającymi się po terenie budowy.

4.1 Wykaz transportu podstawowego.

- -samochody ciężarowe samowyładowcze,

- samochody dostawcze,

- samochody skrzyniowe.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1 Zakres odpowiedzialności.

Wykonawca odpowiedzialny jest za:

- prowadzenie robót zgodnie z kontraktem,

- jakość zastosowanych materiałów i urządzeń, jakość wykonanych robót i ich zgodność z dokumentacją wymaganiami specyfikacji technicznej, warunkami ogólnymi i poleceniami inspektora nadzoru,

- dokładne wytyczenia w terenie i wyznaczenie wysokości elementów robót zgodnie z wymiarami rzędnymi określonymi w dokumentacji,

- transport i składowanie materiałów zgodnie z obowiązującymi w tej mierze normami,

- oznakowanie robot prowadzonych w pasach drogowych, opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Ujęcie w cenie ryczałtowej kosztów zajęcia tego pasa

5.2  Przeciski lub przewierty pod drogami.

- nie dotyczy

5.3 Podstawowe parametry techniczne studni kanalizacyjnych

- studnie z PE ø315 mm,

- studnie zakończone teleskopem z włazem żeliwnym typu ciężkiego i pierścieniem odciążającym betonowym.

5.4 Podstawowe parametry techniczne rur kanalizacyjnych.

Rury z wydłużonym kielichem bezwarstwowe. Kanał  z rur PCV SN12 SDR 34  o średnicach  200 mm,  typ U łączone na uszczelki gumowe, długości wg załącznika w projekcie.

Przyłącza śr. 160 mm, klasa SN12, długości wg załącznika w projekcie.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1 Program zapewnienia jakości.

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

- opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru programu zapewnienia jakości,

- osiągnięcie założonej przez dokumentację budowlaną jakości robot,

- zastosowanie właściwych materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją,

- przeprowadzenie pomiarów i badań materiałów i robót na własny koszt,

- zapewnienie dostępu inspektorowi nadzoru do pobieranych próbek i badań,

- przekazywanie inspektorowi nadzoru raportów i wyników badań,

- przechowywanie dokumentów dotyczących jakości wykonanych robót użytych do realizacji materiałów i urządzeń do czasu końcowego odbioru robót,

- prowadzenie i przechowywanie dokumentów budowy, dziennika budowy, księgi obmiaru,

- przechowywanie pozostałych dokumentów budowy,

- udział w komisjach odbiorowych oraz pogwarancyjnych,

6.2 Dokumenty budowy.

  - Dziennik budowy.

  - Księga obmiaru robót.

  - Dokumenty laboratoryjne, atesty, aprobaty techniczne orzeczenia o jakości materiałów i urządzeń, karty gwarancyjne urządzeń.

  - Pozostałe dokumenty budowy:

- pozwolenie na budowę,

- protokół przekazania placu budowy,

- protokoły odbioru robót i elementów,

- protokoły z narad i ustaleń,

- korespondencja budowy,

- kosztorys ofertowy i powykonawczy,

- książka kontroli robot.

6.3 Przechowywanie dokumentów budowy.

Dokumenty budowy będą przechowywane w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty będą zawsze dostępne dla inspektora Nadzoru i Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT.

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót  będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót oraz zgodność z dokumentacją budowlaną i specyfikacja techniczną.

Obmiar robót prowadzony będzie w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca, po powiadomieni Inspektora nadzoru o zakresie odbieranych i obmierzanych robót.

Wyniki obmiaru wykonanych robót podlegają kontroli i akceptacji inspektora nadzoru.

7.2 Czas przeprowadzania obmiarów.

Obmiary przeprowadzane będą przed:

- odbiorem  częściowym,

- odbiorem końcowym,

- w przypadku wystąpienie dłuższej przerwy w robotach,

- zmiany wykonawcy robót.

#### ODBIÓR ROBÓT.

8.1 Rodzaje odbioru robot.

Roboty podlegają następującym etapom odbioru przez Inspektora Nadzoru  dokonywanym przy udziale Wykonawcy:

- odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu (odbiory prób szczelności),

- odbiór częściowy,

- odbiór końcowy.

8.2 Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu (odbiory prób szczelności).

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu podlega końcowej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji podlegają zakryciu. Odbiory robót zanikających, winny być skoordynowane z próbami szczelności kanalizacji grawitacyjnej na infiltrację i eksfiltrację . Odbioru robot zanikających oraz prób szczelności dokonuje inspektor nadzoru, po otrzymanym powiadomieniu o gotowości do odbioru przez Wykonawcę (wpis w dzienniku budowy).

8.3 Odbiór częściowy.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych  części robót wg zasad, jak dla odbioru końcowego. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru

8.4 Odbiór końcowy.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru końcowego jest potwierdzana przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy oraz powiadomieniem Zamawiającego i Inspektora Nadzoru

Odbiór końcowy następuje w terminie ustalonym w umowie.

Odbioru końcowego dokonuje  komisja odbiorowa wyznaczona i powołana przez Zamawiającego

W toku odbioru końcowego komisja zapoznaje się z realizacją robót, dokonuje oceny jakościowej, wizualnej i zgodności wykonania z dokumentacją budowlaną i specyfikacją techniczną. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonania nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji budowlanej i specyfikacji technicznej z uwzględnieniem tolerancji i potwierdzone zostanie, że nie ma to większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz na bezpieczeństwo ruchu, komisja dokonuje potrąceń wynagrodzenia wykonawcy proporcjonalnie do pomniejszeń rzeczowych robót w odniesieniu do zakresów przyjętych w dokumentach przetargowych.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1 Ustalenia ogólne.

Płatności Wykonawcy będą rozliczane zgodnie z umową i harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Wynagrodzenie uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie inwestycji, określone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i dokumentacji przetargowej,

Wynagrodzenie ofertowe obejmować będzie ponadto:

- montaż i demontaż stanowisk pracy,

- koszty zaplecza budowy,

- koszty budowy dróg dojazdowych,

- zużycia wody i energii elektrycznej,

- wydatków dotyczących BHP,

- koszty przywrócenia do stanu pierwotnego terenów zajętych pod realizację w tym dróg,

- koszty ubezpieczenia budowy,

- koszty zawierające ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w trakcie realizacji robót i w okresie gwarancji,

- opłaty za dzierżawę placów oraz zajęcia pasów drogowych.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty

za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową.

##### 10 KOSZTORYS OFERTOWY.

Wszystkie pozycje wyceniane są w PLN.

Cena ofertowa powinna zawierać należne podatki, opłaty celne i importowe, koszty przeznaczone na produkcję i wytwarzania, transport do miejsca wbudowania, zakupy materiałów i usług przez Wykonawcę które będą wykorzystywane i dostarczane w ramach Umowy.

Bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji Wykonawca winien jasno zrozumieć, że kwoty podane przez niego w kosztorysie ofertowym stanowią zapłatę za pracę wykonaną i zakończoną pod każdym względem. Uważa się że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania bez względu na to, czy zostały określone, czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach Umowy i że odpowiednio wycenił pozycje kosztorysu. Tak więc kwota musi zawierać nagłe i nieprzewidziane wydatki oraz różnorodne ryzyko związane z koniecznością wbudowania, wykończenia i konserwacji całości robót objętych umową,

Jeżeli w kosztorysie nie zostały zawarte oddzielne pozycje, wszystkie elementy, winny zostać uwzględnione w stawkach i kwotach przypisanych poszczególnym pozycjom, dla wszystkich  ewentualnych kosztów wchodzących w rachubę.

###### Kosztorysy obejmują następujące grupy robót.

45.1 Przygotowanie terenu pod budowę.

  - Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części: inżynieria lądowa i wodna.

###### Klasy robót

45.11 Burzenie i rozbiórka obiektów budowlanych : roboty ziemne.

45.21 Budownictwo ogólne oraz inżynieria lądowa i wodna.

Kategorie robót.

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę.

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów.

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej.

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic.

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg.

ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ODTWORZENIOWE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ

PKT 11 Część ogólna.

  - Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące rozbiórki i budowy nawierzchni dróg  z kostki brukowej.

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót drogowych przy budowie sieci  kanalizacyjnej  i obejmują odtworzenie  nawierzchni żwirowej w miejscu lokalizacji odcinka kolektora od studni S6 – S4 o długości 66,0 m

    - Roboty rozbiórkowe

- nie dotyczy

Uwaga:  materiał z rozbiórki należy wykorzystać do ponownego wbudowania.

    - Roboty odtworzeniowe

- nawierzchnia żwirowa.

  - Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami w  ST  00.00. – „Wymagania ogólne” punkt 1.4.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Umową i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00. – „Wymagania ogólne”

normy krajów Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie

- Sprzęt.

Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe prowadzone będą ręcznie i przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego :

3.1. Zagęszczarki do podsypki i nawierzchni żwirowej.

3.2. Zagęszczarka wibracyjna

3.3. Samochód do 5 t.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu opisano w „ Wymaganiach ogólnych ”- punkt 3.

- Transport.

Ogólne wymagania dotyczące transportu opisano w „Wymaganiach ogólnych” – punkt 4.

- Wykonanie robót.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót nawierzchniowych.

5.1.1. Roboty rozbiórkowe.

Wszystkie elementy, materiały możliwe do powtórnego wykorzystania, jak  tłuczeń  z podbudowy, powinny być rozebrane bez zbędnych uszkodzeń oraz składowane w sposób umożliwiający powtórne wykorzystanie.

Roboty wykonywać ręcznie, materiał przeznaczony do ponownego wbudowania należy składować  w pobliżu miejsca prowadzenia robót, pozostałą część wywieźć na składowisko.

Materiał, który ma być ponownie wbudowany musi posiadać akceptację Inspektora.

5.1.1.2. Rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego.

Podbudowę pod wykop należy rozebrać na szerokości 1,0 m.

5.1.2. Roboty odtworzeniowe.

5.1.2.1. Podbudowa.

Podbudowę odtworzyć dla ruchu KR 3-4.

Podbudowę należy wykonać z warstwy kruszywa naturalnego gr. 30 cm, jako podbudowę pomocniczą oraz z kruszywa łamanego gr. 25 cm, jako podbudowę zasadniczą.

Podbudowę układa się w korycie  w gruncie nieprzepuszczalnym.

5.1.2.2. Nawierzchnia z kostki brukowej.

- nie dotyczy

- Kontrola jakości robót.

Ogólne zasady jakości robót podano w ST  00.00  – „Wymagania ogólne”, punkt 6.

- Obmiar robót.

Jednostką obmiaru jest 1 m2 rozebranej i odtworzonej nawierzchni drogi.

Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  00.00 – „Wymagania ogólne”, punkt 7.

- Podstawa płatności.

  - Ogólne zasady płatności podano w ST   00.00. – „Wymagania ogólne”, punkt 8.

  - Jednostką płatności jest 1 m2 rozebranej lub odtworzonej nawierzchni oraz 1 m dla wykonanych krawężników i obrzeży.

  - Cena jednostki obmiarowej.

7.3.1. Roboty rozbiórkowe

Cena wykonania rozbiórki obejmuje :

- rozebranie nawierzchni i podbudowy,

- odwiezienie materiałów z rozbiórki,

- zabezpieczenie obiektów nie przewidzianych do rozbiórki.

7.3.2. Roboty odtworzeniowe.

Cena wykonania robót odtworzeniowych obejmuje :

- prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze,

- przygotowanie, dostawę i wbudowanie materiałów,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych.

- Przepisy związane.

1/ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( Dz. U. z 2003 nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami).

2/ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2004, Nr 204, poz. 2086 z późn. zmianami )

3/ Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2005 r. , Nr 108, poz. 908 z późn. zmianami )

4/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem za drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem ( Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729 )

5/ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z późn. zmianami ).

6/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 ).

7/ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie  ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. z 2003 r. , Nr 169, poz. 1650 ).

PN-EN 13043:2004 -Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń     stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-S-02205 : 1998   - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-87/S-02201        - Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy, określenia.

PN-EN 206-1:2003   - Beton Cz.1.wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

PN-58/S-96026        - Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej.

PN-84/S-96023        - Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego.