Załącznik nr 1.A

Specyfikacja materiałowa mebli

- Listwy na kaloryfery

Stelaż:

Materiał: 	Płyta meblowa kolor dąb nr 8431

Blat:

Materiał: 	Płyta meblowa

Grubość:         19 mm

Okleina: 	Dwustronny fornir w kolorze naturalnego dębu

Zakończenia krawędzi płyt z litego drewna dębowego (krawędzie dolegające do ścian lub innych elementów nie wymagają wstawek z litego drewna):

- Blat – krawędź zakończona listwą o szerokości 5 mm, grubość 19 mm.

Malowanie: 	3 warstwy – podkład + 2 warstwy lakieru nawierzchniowego utwardzonego 
                       w kolorze bezbarwnym półmatowym.

Listwy:

Materiał: 	Płyta meblowa, o przekroju 4,5 cm x 1,9 cm

Okleina: 	Dwustronny fornir w kolorze naturalnego dębu

Zakończenia krawędzi płyt z litego drewna dębowego (krawędzie dolegające do ścian lub innych elementów nie wymagają wstawek z litego drewna):

- Listwy – krawędź zakończona listwą o szerokości 5 mm, grubość 19 mm.

Malowanie: 	3 warstwy – podkład + 2 warstwy lakieru nawierzchniowego utwardzonego 
                       w kolorze bezbarwnym półmatowym.

- Meble RECEPCJA – zabudowa

Biurka:

Ściany mebli:

Materiał:

    - Płyta MDF Akryl nr 116 grafit – akrylem pokryta strona ,,widoczna” mebli, pod blatem biurka płyta MDF bez akrylu

Blat roboczy biurka:

Materiał:

    - Płyta stolarska trójwarstwowa, na bazie płyty listewkowej z okleiną dwustronną obłogami liściastymi dębowymi.
Rdzeń: Listwa z drewna litego sosnowego

Grubość: 36 mm
Okleina: Dwustronny fornir w kolorze naturalnego dębu
Zakończenia krawędzi płyt z litego drewna dębowego (krawędzie dolegające do ścian lub innych elementów nie wymagają wstawek z litego drewna):

    - Blat roboczy biurka – krawędź zakończona listwą o szerokości 
5 cm, grubość 36 mm.

Malowanie: 3 warstwy – podkład + 2 warstwy lakieru nawierzchniowego utwardzonego w kolorze bezbarwnym półmatowym.

Paski

Materiał:

    - wykonane z aluminium

Nadstawki:

Materiał:

    - lite drewno dębowe

Malowanie: 	3 warstwy – podkład + 2 warstwy lakieru 
nawierzchniowego utwardzonego w kolorze bezbarwnym półmatowym.

Szuflady: tandem

Materiał:

    - Korpus szafek: Płyta meblowa grafit U 3114 PE

    - Front szuflad: płyta MDF Akryl nr 111 biały

Zabudowa:

Mała ,,część” mebli:

Materiał:

- Płyta MDF Akryl nr 116 grafit

Duża ,,część” mebli:

Materiał:

- Płyta MDF Akryl nr 111 biały

Listwy montowane na dużej ,,części” mebli:

Materiał: 	Lite drewno dębowe o przekroju 4,5 cm x 4,5 cm

Malowanie: 	3 warstwy – podkład + 2 warstwy lakieru nawierzchniowego utwardzonego 
w kolorze bezbarwnym półmatowym.

Listwy należy montować w odległości 10 cm od podłogi.

UWAGA: 	W zabudowie (załącznik 1.D) w okolicach podłogi należy wykonać rowek 
z zamknięciem, przeznaczony na poprowadzenie okablowania teletechnicznego dla przyszłego wyposażenia komputerowego (2 komputery) – na wysokości 10 cm nad ziemią. W biurkach (załącznik 1.C) należy wykonać listwę pod blatem przeznaczona na poprowadzenie okablowania teletechnicznego dla przyszłego wyposażenia komputerowego  (2 komputery) – na wysokości 10 cm nad ziemią.

Po konsultacji z Zamawiającym w meblach (załącznik 1.D) należy przewidzieć i wykonać wiercenia pod okablowanie teletechniczne 
do Telewizora, który docelowo zostanie zamontowany na tych meblach. Wykonawca mebel z załącznika 1.D wykona odpowiednio wzmocniony, aby telewizor był zamontowany w sposób stabilny oraz bezpieczny.

- Meble SZATNIA przy recepcji

Lada + otwierany blat:

Ściany zewnętrzne mebli:

Materiał:

- Płyta meblowa

- Grubość:         19 mm

- Okleina: 	Dwustronny fornir w kolorze naturalnego dębu

- Zakończenia krawędzi płyt z litego drewna dębowego (krawędzie dolegające do ścian lub innych elementów nie wymagają wstawek 
z litego drewna): krawędź zakończona listwą o szerokości 5 mm, 
grubość 19 mm.

- Malowanie: 	3 warstwy – podkład + 2 warstwy lakieru nawierzchniowego utwardzonego w kolorze bezbarwnym półmatowym.

Blat + otwierany blat:

Materiał:

- Lite drewno dębowe o grubości 4 cm

- Malowanie: 3 warstwy – podkład + 2 warstwy lakieru   
nawierzchniowego utwardzonego w kolorze bezbarwnym półmatowym.

II część zestawu:

Korpus mebli:

Materiał:

    - Płyta MDF Akryl nr 116 grafit

Nadstawki:

Materiał:

    - lite drewno dębowe

Malowanie: 	3 warstwy – podkład + 2 warstwy lakieru 
nawierzchniowego utwardzonego w kolorze bezbarwnym półmatowym.

+ Linka zabezpieczająca

Listwy:

Materiał: 	Lite drewno dębowe o przekroju 4,5 cm x 4,5 cm

Malowanie: 	3 warstwy – podkład + 2 warstwy lakieru nawierzchniowego utwardzonego 
w kolorze bezbarwnym półmatowym.

Listwy należy przymocować do sufitu tak aby zamontowane były w odległości 10 cm 
od podłogi.

- Meble REŻYSERKA

Meble:

Materiał:

    - Płyta MDF grafitowa

UWAGA: 	Na wizualizacji przedstawiono dwa krzesła obrotowe oraz osprzęt audio – nie wchodzi w zakres zamówienia! Przed wykonaniem mebli należy uzgodnić w Zamawiającym wielkości osprzętu audio, który zostanie wbudowany w meble.