Załącznik nr 1.A

Specyfikacja materiałowa mebli z płyt stolarskich

Materiał:	Płyta stolarska trójwarstwowa, na bazie płyty listewkowej z okleiną dwustronną obłogami liściastymi dębowymi.

Grubość:	19 mm.

Rdzeń:		Listwy z drewna litego sosnowego.

Okleina: 	Dwustronna fornir w kolorze naturalnego dębu.

Zakończenia krawędzi płyt z litego drewna dębowego (krawędzie dolegające do ścian lub innych elementów nie wymagają wstawek z litego drewna):

- Płyty stojące, półki, podpórki, oparcia na ścianie, wzmocnienia trójkątne – krawędzie zakończone wstawkami z litego drewna dębowego o szerokości 50 mm i grubości 19 mm.

- Ławka – krawędź zakończona listwą o szerokości 50 mm, grubość 50 mm.

Malowanie mebli: 3 warstwy – podkład + 2 warstwy lakieru nawierzchniowego utwardzonego w kolorze bezbarwnym półmatowym.